## Slide 1
Разработка системы векторного управления привода двери лифта
Евразийский конгресс ЛИФТ-ТЕХНИКА 2024
Кирюхина Ольга Владимировна
Ведущий инженер программист встраиваемых систем

## Slide 2
Состав дверного узла лифта:
+
Балка
Двигатель
Блок управления
Привод
+
Фотобарьер
Блок управления
Доп. оборудование

## Slide 3
Характеристики привода дверей | Характеристики системы управления привода
Плавность работы | Плавное регулирование скорости вращения Высокая точность регулирования скорости
Точность закрытия/открытия | Высокая точность позиционирования
Реакция на препятствия | Высокая точность регулирование моментом
Закрытое состояние в определенных режимах | 
Универсальность | Работа с разными моделями двигателями Работа с разными интерфейсами связи с СУЛ
Простота настройки | Автоматическая настройка параметров системы
Безопасность | Обработка нештатных ситуаций
Привод и система управления приводом

## Slide 4
Сила Ампера – сила, действующая
на проводник с током в магнитное поле
Ротор с постоянными магнитами
Статор с обмотками
F
A
Векторное управления вентильным двигателем
Двигатель

## Slide 5
Структурная схема векторного управления
SVPWM
ШИМ
Инвертор
Обратное
преобразование
Парка
М
3х
Vabc
Vαβ
Vd
ПИ – id
регулятор
id=0
Изменение тока
Информация с датчика положения ротора
Преобразование Кларк
iαβ
iabc
Вычисление угла
Преобразование Парка
угол
ПИ – iq
регулятор
Vq
Вычисление скорости
Скорость
iq
ПИ–контроль скорости
id act
iq act
Модель двигателя
Корректирующее устройство
Корректирующее устройство
Структурная схема управления

## Slide 6
Блок управления привода МАШ ЮНИТ
Высокая тактовая частота;
Встроенные аппаратные решения;
Готовые библиотеки.
Микроконтроллер:
5. Интерфейс связи с СУЛ
2. Трехфазный мостовой инвертор
3. 3 датчика тока
4. Подключение датчика положения
Инкрементные энкодеры AB, ABZ;
Вращающийся трансформатор - СКВТ.
Дискретные входы / выходы;
RS-485 & CAN.
6. Энергонезависимой памятью EEPROM
7. Настроечный дисплей с кнопками управления
8. Пульт управления

## Slide 7
Преимущества привода двери МАШ ЮНИТ
Векторное управление
плавное регулирование скорости;
повышенная точность;
удержание постоянства скорости при изменении нагрузки;
Эффективность.
Универсальность
Использование разных типов датчиков положения;
Использование разных интерфейсов связи с СУЛ.
Легкая и гибкая настройка параметров
Безопасность
Коэффициенты ПИ-регуляторов встроены в системе.
Необходима настройка скоростных характеристик двери и момент срабатывания препятствия;
Удаленная настройка параметров с помощь пульта.
Потеря связи;
Защита от превышения тока/напряжению;
Защита от пониженного напряжения;
Защита от перегрева.

## Slide 8
Определяет наличие препятствия в зоне закрытия двери лифта
Фотобарьер МАШ ЮНИТ
Технические характеристики | Значение
Вид излучения | Инфракрасный
Ширина контролируемого проёма, м | 0,6…2,4
Минимальный размер обнаруживаемого препятствия, мм | 5
Высота контролируемой зоны, м | 2
Количество лучей | 40
ИК -излучатель
ИК -приемник
Принцип работы

## Slide 9
Фотобарьер МАШ ЮНИТ
МЮ.ФБ.03 U-System Light Curtains
В комплекте: блок управления фотобарьером и пара инфракрасных излучателей и приемников;
Проведены технические испытания устройства на Щербинском лифтостроительном заводе, получен акт соответствия;
Адаптируется под все станции управления по требованию заказчика.

## Slide 10
machunit.com
Информация о докладчике
Кирюхина Ольга Владимировна
Ведущий инженер-программист встраиваемых систем
Образование: МГТУ им. Н.Э. Баумана, факультет СМ (Специальное машиностроение)
Основана в 2009 году специалистами с более чем 10-летним опытом в индустрии
Разработано более 70 моделей различной электронной продукции для лифтов
Ключевые клиенты - ведущие лифтостроительные заводы РФ
Более 15 патентов и сертификатов на ключевые разработки в области электроники и ПО
Спасибо за внимание!

## Slide 11
Типы управления вентильным двигателем (1 / 3)
Управляющие параметры амплитуда и частота
Управляющие параметры амплитуда и мгновенная фаза
Склярное
Векторное

## Slide 12
Скалярное управление | Векторное управление
Тип модуляции сигнала управления | 
Трапециевидная
Синусная
Векторная
Синусная
Типы управления вентильным двигателем (2 / 3)

## Slide 13
Структурная схема векторного управления
SVPWM
ШИМ
Инвертор
Обратное
Преобразование
Парк
М
3х
Vabc
Vαβ
Vd
ПИ – id
регулятор
id=0
Изменение тока
Информация с датчика положения ротора
Кларк
преобразование
iαβ
iabc
Вычисление угла
Парк преобразование
угол
ПИ – iq
регулятор
Vq
Вычисление скорости
Скорость
iq
+
-
+
-
ПИ–контроль скорости
id act
iq act

## Slide 14
Преобразование координат

## Slide 15
Архитектура программного обеспечения
1 уровень абстракции
Машина состояний двери
Векторное управление
2 уровень абстракции
Управление двигателем
Машина состояний двигателя
Метод управления
Разомкнутый / Замкнутый контур скорости
Разомкнутый / Замкнутый контур положения
Замкнутый контур тока
Преобразования Кларка
Преобразования Парка
Векторный ШИМ
Защита по превышению напряжения/тока
Управление дверьми
Режимы работы
Режим калибровки
Нормальный режим
,
Модуль расчет положении двери
OPEN
OPENING
CLOSED
CLOSING
START
ALIGNMENT
RUN
STOP
WAIT
Machine state
START
DRIVE
END CYCLE
END
Калибровка двигателя
,Uq

## Slide 16
Хранение настроек, связь с модулями
Motor Control (MC)
Setting
Motor
DMC
ZMA
MC (Kpi)
ZMA (offset, Uq, stepAngle)
Door Motor Control (DMC)
Zero Motor Alignment (ZMA)
PolePairNum, NameMotor, EncPulseNBR
const ZMA_cfg_t* cfg;
const DMC_cfg_t* cfg;
ZMA_cfg_t cfg;
DMC_cfg_t cfg;
MotorSetting_t* MotorThis;

## Slide 17
Передача параметров с внешним миром
1.1 Param_1
1.2. Param_2
1. ControlDoor
2.1 Param_1
2.2. Param_2
2. Info
3.1 Param_1
3.2. Param_2
3. SettingDoor
4.1 Param_1
4.2. Param_2
4. Cmd
Motor Control (MC)
Door Motor Control (DMC)
Zero Motor Alignment (ZMA)
Setting
External array
Parse
Сontrol panel
CAN
Запрос
Ответ

## Slide 18
Преимущества и недостатки векторного управления
повышенная точность и широкий диапазон регулирования скорости;
плавное регулирование скорости вращения двигателя во всем диапазоне частот;
возможность удержания постоянства скорости при изменении нагрузки электропривода;
уменьшение потерь при переходных процессах в приводе (в связи с этим увеличенный КПД двигателя).
Большее количество датчиков;
Сложность алгоритма;
Высокая вычислительная сложность;
Использование высокопроизводительного микроконтроллера.